安装软件

建议客户尽量做到将服务器软件单独安装到服务器电脑中以保证服务器独立运行。如条件不允许，也可以将服务器与收费软件安装到一台电脑中。

根据每台电脑的功能需要，配置不同的软件进行安装，从而实现不同电脑的不同功能。

| 软件名称 | 服务器功能 | 收费电脑 功能 | 发卡功能 | 记录查询 功能 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须 | 无 | 无 | 无 | 后台通讯，网页服务(此软件包含了jre) |
|  | 无 | 必须 | 无 | 无 | 前端收费，视频照片处理(此软件包含了jre) |
|  | 必须 | 无 | 无 | 无 | 提供存储数据服务 |
|  | 必须 | 可选 | 必须 | 必须 | 系统配置， 数据查询，报表功能 |

注意：以下安装过程，请勿修改软件默认安装路径。

安装步骤：

安装数据库→安装服务器→安装客户端→安装火狐浏览器

配置软件

依次点击菜单栏中的【系统配置】→【基本设置】→“编辑”，将其中的【服务器IP地址】修改为服务器电脑的IP地址，然后点击【保存】按钮。

重要基本设置说明：

（1）服务器IP地址：设置或修改服务器IP地址，正常情况下该IP地址为服务器的局域网IP地址

（2）服务器使用端口：默认使用端口为80，可更改端口号80~32766

（3）期卡重复进出

~启用：月票车辆进出场时不校验出入场状态，可重复进场或者出场

~不启用：月票车辆进出场时校验出入场状态，在场车辆不可重复进出，离场车辆不可重复出场（限制套牌）

（4）车位绑定功能/使用车位池绑定(需要同时启用或者不启用)

~启用：录入车位池车辆会校验车位池剩余空位，当小于等于0时，不允许车位池其他车辆进场

~不启用：不判断车位池

（车位池在车库设置中创建，添加车辆必须为已录入的期卡车辆）

（5）放行权限设置

~自动放行：系统自动开闸放行并且产生记录

~确认放行：系统弹窗提示，人工操作放行并产生记录

~禁用：系统自动禁止车辆入场

（6）车位满后放行权限

~自动放行：系统自动开闸放行并且产生记录

~确认放行：系统弹窗提示，人工操作放行并产生记录

~禁用：系统自动禁止车辆入场

B  设置收费终端IP地址

点击【主车库收费终端】，将右边【基本属性】栏中的【收费电脑IP】修改收费终端IP，然后点击【保存】按钮。

完成安装收费终端后，第一次启动收费终端时输入服务器IP地址：

在弹出的对话框中输入服务器的IP地址即可。

C  配置车库

请用户根据需求添加车库，一定要注意主、子车库的分配。（PS：本系统最多可支持16个逻辑分区车库）

进入后台管理页面后，在【系统配置】→【车库设置】中，点击“添加”，添加完成后，请对所有车库根据工程方案设置每个车库的名称、属性等，信息输入错误可以点击“撤销”回到初始编辑状态，输入正确信息后点击“保存”，完成对车库的添加。

车库参数可以设置车库名称、属性、收费状态、每种车型以及卡型车位数。

属性可以设置为主、子车库，设置此车库的收费状态，设置此车库的每种卡行以及车型的车位数。统计车位数由系统自行计算给出，可以通过调节浮动值达到控制车场剩余车位的目的，常常与基本设置中车位满时放行设置相关。

D  添加摄像机

添加控制器的方法是在控制设备页面，直接将鼠标放置“ENTER”或“EXIT”图标上，按住左键后，向右拖拽至收费电脑下，然后填写IP，摄像机类型和账号密码，点击保存。

（注：新增设备之后需要重启tomcat6服务，和客户端软件）